TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 196/2007.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nºs: 30307259/2007; 31518393/2007, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 196/2007, com data de abertura prevista para o dia 22 de outubro de 2007, às 14:30 horas,  FICA ADIADA  para  o dia 09 DE NOVEMBRO DE 2007, às 09:30 horas, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

OS ITENS 01; 02; 03; 05 e 11, passam a vigorar com as seguintes especificações.

| Item | Quant | Unid | Descrição do Material | Vr unit R$ | Vr Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 40 | Unid | Armários de aço com 2 (duas) portas e 4 (quatro) prateleiras confeccionado em chapa de aço 20 corpo e prateleiras. Tratamento anticorrosivo a quente, pintura epóx pó na cor cinza médio, pelo processo eletrostático, secagem por meio de estufa em alta temperatura. Dimensões: altura 1980 mm, largura 900 mm, profundidade 480mm. |  |  |
| 02 | 50 | Unid | Armário vitrine, confeccionado em aço, chapa 24, corpo e prateleiras, com 3 prateleiras e 01 porta, com fechadura de cilindro, vidro na porta, espessura de 2,00 mm. Chapéu com 30 mm, de altura e base com 70 mm. Tratamento antiferruginoso a quente, pintura epóx pó cor cinza médio, pelo processo eletrostático com secagem em estufa em alta temperatura. Dimensões Altura 1700 mm, largura 500 mm, profundidade 400 mm. |  |  |
| 03 | 300 | Unid | Cadeira sem braço, sendo: assento confeccionado em madeira laminada, anatomicamente de 15 mm, estofamento em poliuretano D33, altura de 50 mm, revestido em courvim preto com bordas arredondadas em PVC rígido, medindo 450 x 400 mm. Encosto confeccionado em chapa em madeira laminada anatomicamente de 15 mm, com estofamento em poliuretano D33, revestimento em courvim preto com bordas arredondadas em PVC rígido, medindo 400 x 200 mm. Estrutura confeccionada em tubo de aço de ¾ espessura chapa 18, ligação com o encosto através de suporte em tubo oblongue 35 x 16 CH 18 revestido com plástico tipo garganta com sistema de fixação ao encosto tipo canoa. Parte metálica com tratamento antiferruginoso a quente, pintura epóx pó cor preto brilhante, pelo processo eletrostático, secagem em estufa em alta temperatura. Proteção nos pés por meio de ponteiras PVC embutida. Altura até o assento 400 mm e no topo do encosto 850 mm. |  |  |
| 05 | 50 | Unid | Arquivo de aço com 05 gavetas para pastas suspensas e fichas, confeccionado em chapa 22 corpo, gavetas em chapa 24, sistema de deslizamento das gavetas por meio de trilho telescópio. Tratamento anticorrosivo a quente, pintura com tinta epóx cor cinza médio pelo processo eletrostático com secagem em estufa de alta temperatura. Dimensões: altura 1500 mm, largura 500 mm, profundidade 700 mm. |  |  |
| 11 | 80 | Unid | Estante de aço com 06 prateleiras, sendo: cantoneiras confeccionadas em chapa 18 e prateleiras confeccionadas em chapa 22, com reforço ômega. Reforço nas laterais e fundo com X e, chapa 18. Tratamento anticorrosivo a quente, pintura epóx , cor cinza médio, pelo processo eletrostático, com secagem em estufa em alta temperatura. Dimensões: altura 200 mm, largura 920 mm, profundidade 300 mm. |  |  |

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,  aos 25 dias  do mês de  outubro de 2007.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro