TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 344/2007.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 32162207/2007 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 344/2007, com data de abertura para o dia 7 de maio de 2008 às 09:30 horas, fica  ADIADO  para o dia 29 de maio de 2008, às 09:30, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

Nos itens 01 e 02 do Termo de Referência do Anexo I do presente edital para a vigorar com as seguintes modificações:

| Item | Uni. | Quant. | Especificações | Vr. Unit. | Vr. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Un. | 01 | Estação Total Eletrônica: Possuir teclado alfanumérico; Possuir display de cristal liquído com menus em Português; Ser a prova d´àgua e poeira; Aumento de luneta de 26 X a 30 X; Distância mínima de focagem de 1,70 m ( um vírgula setenta metros); Possuir prumo laser; Campo de visão mínima de 1º 30’; Leitura direta de 1” (um segundo); Ter precisão angular de 05” (cinco segundos) a 07“ (sete segundos); Ter alcance de até 3.000 m com 01 prisma; Ser capaz de leituras sem prisma de até 200 metros; Ter precisão linear no modo com prisma de 3 mm + 2 ppm e no modo sem prisma de +- 5 mm; Ser capaz de medir a altura de pontos inacessíveis; Possuir coletor de dados interno com memória para 8.000 pontos; Possuir ponto guia luminoso para auxílio em locações; Possuir programa interno para cota da estação, cálculo de área. Distância horizontal, vertical e desnível entre pontos lidos da mesma estação; locação, coordenada X,Y e Z de ponto inacessível e coordenada relativa de ponto em relação a uma linha base; Bateria com tempo de uso de aproximadamente 7 horas medindo ângulo e distância e tempo máximo de recarga de 2 horas; Possuir auto-desligamento configurável pelo usuário para até 30 minutos em espera; Deverá acompanhar Software Topográfico de transferência e edição de dados; Garantia mínima de 12 meses. O equipamento deverá acompanhar os seguintes acessórios: 02 baterias recarregáveis de NiMH;. 01 recarregador de bateria; 02 prismas completos com alvo, suporte e bolsa de transporte; 02 bastões telescópicos de 3,60 m; 01 tripé de alumínio; 01 cabo de transferência de dados; 01 estojo para transportar o instrumento; 01 manual do equipamento em Português. |  |  |
| 02 | Un. | 02 | GPS de navegação: Portátil, com funções do altímetro barométrico; Formato de posição Lat/Lon, UTM/UPS; Precisão de 5 a 15 metros RMS; Receptor de 12 canais paralelos com track contínuo; Antena interna; Proteção à prova d’água; Alimentação 2 (duas) pilhas AA; Tela em cristal líquido com iluminação; Cabo de dados para transferência serial entre GPS e PC; Capa de proteção; Manual do equipamento em Português. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- O proponente vendedor deverá ofertar treinamento, sem ônus, na Secretaria Municipal de Planejamento de Goiânia em data a ser definida.

- No caso de dúvida entre a compatibilidade dos equipamentos ofertados e as especificações técnicas exigidas, reservamo-nos o direito de solicitar esclarecimentos por escrito a ser prestado diretamente pelo fabricante;

- PODERÁ a critério do(a) Pregoriro (a) ou da Secretaria Municipal de Planejamento ser solicitada amostras dos equipamentos, para aferição de compatibilidade com as especificações do edital e, ocorrerá após o término da fase de lances sendo a licitante obrigada a apresentá-las em prazo não superior a 03 (três) dias a contar da data da solicitação;

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Os materiais deverão conter garantia sobre possíveis defeitos de fabricação;

- Os materiais deverão ser entregues em parcela única, em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da respectiva nota de empenho na Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. do Cerrado n°999,Bloco “E”, 1° andar, Park Lozandes, Divisão de Material e Patrimônio - Goiânia-GO.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- Visando facilitar o julgamento, solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE/FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 14 dias do mês de maio de 2008.

### Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro