                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 38517015/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAM e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2010, com abertura prevista para o dia 17 de março de 2010, às 14h30m, FICA ADIADO para o dia 08 de abril de 2010, às 09h30m, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\SERVIÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem, desmontagem, remanejamento, fornecimento e instalação de divisórias na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO-SEPLAM conforme condições e especificações estabelecidas a seguir.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | m² | 75,61 | Serviço de desmontagem de divisórias navais elevação N-1 - 120x270x35mm. |  |  |
| 02 | m² | 9,57 | Serviço de desmontagem de divisórias navais elevação N-3 - 120x270x35mm. |  |  |
| 03 | m² | 16,38 | Serviço de desmontagem de divisórias navais elevação CL - 120x150x35mm. |  |  |
| 04 | m² | 381,08 | Serviço de desmontagem de divisórias navais elevação NB-1 - 120x210x35mm. |  |  |
| 05 | m² | 32,72 | Serviço de remanejamento de divisórias navais mudando de elevações CL para N-1. |  |  |
| 06 | m² | 3,67 | Serviço de remanejamento de divisórias navais mudando de elevações NB-1 para N-1. |  |  |
| 07 | m² | 41,70 | Serviço de remanejamento de divisórias navais mudando de elevações CL para N-3 com complemento de vidros e bandeirolas. |  |  |
| 08 | m² | 19,05 | Serviço de remanejamento de divisórias navais mudando de elevações NB-1 para N-1. |  |  |
| 09 | m² | 325,67 | Serviço de remanejamento de divisórias navais mudando de elevações NB-1 para N-3. Os vidros e batentes devem ser fornecidos pelo contratado. Os perfis não poderão ser emendados. Deverão ter a altura do pé-direito (aproximadamente 2,70m). |  |  |
| 10 | m² | 4,83 | Serviço de remanejamento de divisórias navais, constando de deslocamento de NB-1. |  |  |
| 11 | m² | 15,68 | Serviço de remanejamento de divisórias navais, constando de deslocamento de N-1. |  |  |
| 12 | m² | 220,48 | Fornecimento e instalação de divisória Naval tipo Eucatex ou similar, cor cinza, estrutura em aço na cor preta, elevação N-1, módulos 120x270x35mm, podendo variar de acordo com corte. |  |  |
| 13 | m² | 332,75 | Fornecimento e instalação de divisória Naval tipo Eucatex ou similar, cor cinza, estrutura em aço na cor preta, elevação N-3, módulos 120x270x35mm, podendo variar de acordo com corte. Vidros lisos incolores 120x105x3mm, dependendo do plano de corte na instalação das divisórias. |  |  |
| 14 | m² | 14,04 | Fornecimento e instalação de divisória Naval tipo Eucatex ou similar, cor cinza, estrutura em aço na cor preta, elevação CL, módulos 120x150x35mm, podendo variar de acordo com corte. |  |  |
| 15 | m² | 10,39 | Fornecimento e instalação de divisória com lã de rocha, Naval tipo Eucatex ou similar, cor cinza, estrutura em aço na cor preta, elevação N-1, módulos 120x270x35mm, podendo variar de acordo com corte. |  |  |
| 16 | Unid. | 23 | Portas para divisória a serem instaladas: 082x211x35mm, sem visor, na cor cinza, completas, incluindo fechaduras e maçanetas pretas tipo Golf ou alavanca com chave, dobradiças, requadros e batentes. |  |  |

Considerar: N1 – painel/ painel N3 – painel/ vidro/ painel CL – painel altura 1,50m NB1 – painel altura 2,10m

Observações:

•    Para a realização da visita ao local da instalação das divisórias e para esclarecimentos quanto ao projeto, os licitantes deverão entrar em contato, com a Arquiteta Elenice Silva Araújo pelo telefone: 3524-6330.

- DA ENTREGA: Os serviços deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho/ ordem de serviço e só se darão por concluídos após o término de toda a atividade, com a remoção de todo o entulho e restos de material, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos e todos os locais que digam respeito aos serviços executados.

- LOCAL DA INSTALAÇÃO: PREFEITURA DE GOIÂNIA – PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO-SEPLAM situado na Avenida do Cerrado, 999, Blocos E, Park Losandes – Goiânia – GO.

- AREA TOTAL: 2.427,85 m², sendo 936,17 m² no pav. Térreo e 1,491,68 m² no 1º pavimento.

- DA GARANTIA: a CONTRATADA deverá dar garantia dos serviços executados de no mínimo de 02 (dois) anos.

- As divisórias seguirão o padrão das existentes, pois as que estiverem em perfeito estado serão reaproveitadas, removidas e remodeladas seguindo o mesmo padrão para toda secretaria.

- Caberá a CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da totalidade das ferramentas, mão de obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, deverão ser fornecidas divisórias novas assim com, os montantes, perfis de canto, guias verticais e horizontais intermediárias, buchas e parafusos.

- Os materiais deverão ser de 1ª qualidade,

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

OBS. OS PROJETOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NESTA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, sendo que os interessados DEVERÃO disponibilizar 1 CD e/ou pen drive,  para gravação.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 24 dias do mês de março de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro