                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40438262/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA e nos termos da Lei n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2010, com abertura prevista para o dia 24 de junho de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 12 de julho de 2010, às 14h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO/SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) |
| --- | --- |
| Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços para execução de serviços referente a fornecimento e instalação do sistema de Ar Condicionado de Expansão Direta (climatização do Bloco C do Paço Municipal) para abrigar a Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SMARH, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. | 759.336,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO .........................................................................................R$: 759.336,00 |

| ITEM | QUANT. | OBJETO | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 19 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 18.500 Btu/h |  |  |
| 02 | 17 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 24.000 Btu/h |  |  |
| 03 | 18 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 36.000 Btu/h |  |  |
| 04 | 10 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 48.000 Btu/h |  |  |
| 05 | 03 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 60.000 Btu/h |  |  |
| 06 | 06 | Unidades de Cortina de Ar de 1.200mm |  |  |
| 07 | 03 | Unidades de Cortina de Ar de 1.500mm |  |  |
| 08 | 48 | Unidades de Exaustor de banheiro Muro 150B |  |  |

DEVERÁ SER INDICADA NA PLANILHA A MARCA E MODELO/FABRICANTE DOS ITENS 01 A 08 REFERENTES A CADA EQUIPAMENTO.

- PARA A REALIZAÇÃO DA VISITA AO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS E PARA ESCLARECIMENTOS quanto ao projeto/planilhas, os licitantes deverão entrar em contato com o Engenheiro Fábio Parente Martins Santos por meio dos telefones: (62) 3524-2523/ (62)8412-7139/ (62) 9265-5527; ou com o Supervisor de Obras Michael Steinhauser por meio dos telefones: (62) 3524-1082/ (62) 8147-4749. A visita ocorrerá exclusivamente no dia 09/07/2010, mediante agendamento prévio.

- Os projetos encontram-se à disposição dos interessados para visualização, nesta Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Goiânia situada na Av. Do Cerrado, n.º 999, Parque Lozandes – Paço Municipal – Pilotis – Goiânia - GO. Fone.: 3524-6320.

- LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Prefeitura de Goiânia – Paço Municipal – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SMARH, Situada na Avenida do Cerrado, 999, Blocos C, Park Lozandes – Goiânia – GO.

- Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente aos equipamentos ofertados observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: deverá iniciar após a assinatura do contrato/emissão da ordem de serviço.

- Obrigatoriamente os serviços/equipamentos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da execução dos serviços/fornecimento do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá refazer os serviços que para que atendam as necessidades sem ônus adicionais para a Administração Pública.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de Climatização Individual de Expansão Direta

OBRA: PALÁCIO DAS CAMPINAS VENERANDO DE FREITAS BORGES (PAÇO MUNICIPAL)

LOCAL: Avenida do Cerrado, nº. 999, Parque Lozandes, Paço Municipal – GOIÂNIA – GO.

1.0 – OBJETIVO:

Este memorial tem como objetivo determinar as condições técnicas de fornecimento e instalação do Sistema de Ar Condicionado de Expansão Direta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos de Goiânia.

- – GENERALIDADES:

2.1 – INTRODUÇÃO:

O sistema de acondicionamento de ar, projetado é uma instalação que objetiva assegurar as condições de temperatura e renovação de ar adequada às condições de conforto e higiene necessária aos ambientes, em conformidades com as Normas da ABNT. e portaria nº. 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde.

Os itens seguintes indicam as premissa que foram utilizadas na desenvolvimento do projeto e que deverão ser seguidas no fornecimento e instalação dos sistemas.

2.2 – NORMAS TÉCNICAS – REFERÊNCIAS GERAIS

Para a elaboração do projeto, serão seguidas às prescrições das publicações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 5858 – Condicionador de ar comercial – especificação;

NBR 5882 – Condicionador de ar comercial – Determinação das características – Métodos de Ensaio;

NBR 6675 – Instalação de condicionadores de ar de uso domestico / comercial (tipo monobloco ou modular);

NBR 9318 – Condicionadores de ar comercial – Requisitos de segurança elétrica – Especificação;

NBR 9327 – Condicionadores de ar domésticos – Ensaio de segurança elétrica – Método de ensaio;

NBR 12010 – Condicionador de ar doméstico – Determinação do coeficiente de eficiência energética – Método de ensaio;

NBR 10142 – Condicionador de ar tipo compacto – Ensaios de aceitação em fábrica;

NBR 11215 – Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor – Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento;

ANSI S 12.32-90 – “Precision methods for the determination of sound power levels of discrete-frequency and narrow-band sources in reverberation rooms”;

ISO 3741-99 – “Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure – precision methods for reverberation rooms”;

ARI 270-95 – “Sound rating of outdoor unitary equipment”;

ARI 275-97 – “Application of sound rating of outdoor unitary equipment”;

OBS: Todo material utilizado deverá ser novo, de classe, qualidade e grau adequados. Deverá estar de acordo com as últimas revisões dos padrões da ABNT e normas acima.

2.3 – OCUPAÇÃO:

A taxa de ocupação dos ambientes condicionados está em conformidade ao Lay out e com as premissas adotadas pela ABNT.

2.4 – TAXAS DE RENOVAÇÃO DE AR:

As taxas de Renovação do ar, conforme:

- Norma Tratamento de Ar em Unidades – Assistenciais (NBR 7256)

- RESOLUÇÃO – RE nº 176 de 24/10/2000.

2.5 – CARGA TÉRMICA

| PAVIMENTO | CARGA TERMICA EM BTU/H |
| --- | --- |
| PAVIMENTO TERREO | 510.000 Btu/h |
| 1º PAVIMENTO | 822.000 Btu/h |
| 2º PAVIMENTO | 906.000 Btu/h |
| TOTAL | 2.238.000 Btu/h |

3.0 – EXTENSÃO E LIMITES DO FORNECIMENTO:

3.1 – DA CONTRATADA

Os serviços relacionados a seguir serão de responsabilidade da Contratada:

A seleção final dos equipamentos e acessórios a serem instalados de acordo com as características deste memorial descritivo e projeto.

Verificação de todas as proteções de curto-circuito e sobrecarga elétricas; alem de realização de intertravamento elétrico.

Fornecimento, montagem, instalação, testes, balanceamento das redes e colocação em operação do Sistema de Tratamento de Ar completo.

A contratada deverá desenvolver projetos executivos no qual cheque e solucione todas e quaisquer interferências do Sistema de Tratamento de Ar com arquitetura e submetê-lo a fiscalização antes de iniciar a instalação do sistema.

A Contratada será responsável por todo o projeto executivo por ela elaborado e pelo bom funcionamento do Sistema de Tratamento de Ar implantado pela mesma.

3.2 – EQUIPAMENTOS

Os equipamentos principais a serem fornecidos, nas quantidades abaixo relacionadas, obedecerão aos requisitos técnicos estabelecidos neste documento.

- 19 (dezenove) Unidades Ar Condicionado Split Cassete 18.500 Btu/h

- 17 (dezessete) Unidades Ar Condicionado Split Cassete 24.000 Btu/h

- 18 (dezoito) Unidades Ar Condicionado Split Cassete 36.000 Btu/h

- 10 (dez) Unidades Ar Condicionado Split Cassete 48.000 Btu/h

- 03 (três) Unidades Ar Condicionado Split Cassete 60.000 Btu/h

- 06 (seis) Unidades de Cortina de Ar de 1.200mm

- 03 (três) Unidades de Cortina de Ar de 1.500mm

- 48 (quarenta e oito) Unidades de Exaustor de banheiro Muro 150B

3.3 – DA CONTRATANTE

Será de responsabilidade da Contratante o fornecimento dos serviços discriminados a seguir:

Ponto de força protegido com disjuntor nas potencias indicadas;

Tomada monofásica, para manutenção preventiva e corretiva;

Ponto de água para manutenção;

Todo e qualquer tipo de transporte horizontal e vertical dos equipamentos na obra.

Todo e qualquer serviço de alvenaria, carpintaria e recomposição de partes afetadas pela instalação do sistema de ar condicionado.

Todo e qualquer tipo de isolamento acústico e/ou térmico que não esteja na rede de dutos ou hidráulica.

3.5 – CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os equipamentos e materiais especificados com marcas e tipos neste memorial, o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos específicos do sistema e de qualidade.

Estes equipamentos e materiais podem ser substituídos por outros similares, estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da Contratante.

4.0 – CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS:

A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões do fabricante e de acordo com a presente Especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua ultima edição.

Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e praticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

4.1 – CLIMATIZAÇÃO

Ar Condicionado Cassete 18.500 Btu/h

Evaporadora

Modelo: KMC 018

Montagem: Forro

Capacidade de Resfriamento: 18.500 Btu/h

Vazão de Insuflamento: 670 m³/h

Peso do Equipamento: 21,0 Kg

Fabricante: Carrier ou similar

Condensadora

Modelo: 38XCA 018

Fluxo: Horizontal

Capacidade de Resfriamento: 18.500 Btu/h

Peso do Equipamento: 44,0 Kg

Voltagem: 220V/FNT/60HZ

Potência: 1.960 W

Ar Condicionado Cassete 24.000 Btu/h

Evaporadora

Modelo: KMC 024

Montagem: Forro

Capacidade de Resfriamento:  24.000 Btu/h

Vazão de Insuflamento: 770 m³/h

Peso do Equipamento: 21,0 Kg

Fabricante:  Carrier ou similar

Condensadora

Modelo: 38XCA 024

Fluxo: horizontal

Capacidade de Resfriamento: 24.000 Btu/h

Peso do Equipamento: 51,0 kg

Voltagem: 220V/FNT/60HZ

Potência: 2.470 W

Ar Condicionado Cassete 36.000 Btu/h

Evaporadora

Modelo: KMC 036

Montagem: Forro

Capacidade de Resfriamento: 36.000 Btu/h

Vazão de Insuflamento: 1.235 m³/h

Peso do Equipamento: 38,0 Kg

Fabricante: Carrier ou similar

Condensadora

Modelo: 38XCB 036

Fluxo: Horizontal

Capacidade de Resfriamento: 36.000 Btu/h

Peso do Equipamento:  57,0 Kg

Voltagem: 220V/FNT/60HZ

Potência: 3.740 W

Ar Condicionado Cassete 48.000 Btu/h

Evaporadora

Modelo: KMC 048

Montagem: Forro

Capacidade de Resfriamento: 48.000 Btu/h

Vazão de Insuflamento: 1.600 m³/h

Peso do Equipamento: 38,0 Kg

Fabricante: Carrier ou similar

Condensadora

Modelo: 38CCC 048

Fluxo: Vertical

Capacidade do Resfriamento: 48.000 Btu/h

Peso do Equipamento: 56,0 Kg

Voltagem: 380 v/FNT/60 hz

Potência: 4.720 W

Ar Condicionado Cassete 60.000 Btu/h

Evaporadora

Modelo: KMC 060

Montagem: Forro

Capacidade de Resfriamento: 60.000 Btu/h

Vazão de Insuflamento: 1.800 m³/h

Peso do Fabricante: 41,0 Kg

Fabricante: Carrier ou similar

Condensadora

Modelo: 38CCC 060

Fluxo: Vertical

Capacidade de Resfriamento: 60.000 Btu/h

Peso do Equipamento: 64,0 Kg

Voltagem: 380V/FNT/60HZ

Potência: 4.720 W

4.2 – EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

Exaustor de Banheiro Muro 150B

Modelo: Muro 150B

Montagem: Forro

Vazão de Insuflamento: 340 m³/h

Pressão: 10,40 mmca

Nível de Ruído: 51 DBA

Fabricante: Multivac ou similar

Cortina de Ar 1.200

Modelo: Vec 1200

Montagem: Parede

Vazão de Insuflamento: 35 m³/h

Velocidade do Ar: 9,5 m³/h

Nível de Ruído: 60 DBA

Fabricante: Vecair ou similar

Cortina de Ar 1.500

Modelo: Vec 1500

Montagem: Parede

Vazão de Insuflamento: 50 m³/h

Velocidade de Ar: 8,3 m³/h

Nível de Ruído: 60 DBA

Fabricante: Vecair ou similar

4.3 – ISOLADORES DE VIBRAÇÃO

Deverão constar do fornecimento, absorvedores de vibração do tipo de mola, para assentamento das unidades, de modo a minimizar a transmissão das vibrações geradas pelo equipamento a níveis satisfatórios.

Junto com o equipamento, deverá ser fornecido desenho com localização e instruções para instalação dos amortecedores de vibração.

5.0 - PARTICULARIDADES:

A descrição em detalhes dos componentes e da sua forma de operação tem o objetivo de esclarecer a lógica de funcionamento desejada e a concepção global pensada para o equipamento, não tendo caráter impositivo diante de alternativas conceituais de componentes igualmente eficientes e seguros, e que resultem em durabilidade equivalente para o equipamento.

A exigência impositiva é quanto ao caráter conceitual do equipamento como um todo e também com respeito aos parâmetros físicos, operacionais, de segurança, de desempenho e de durabilidade do mesmo.

6.0 – REDE DE DRENO:

As redes de dreno serão executadas em tubos e conexões de PVC rígido, rosqueável, com diâmetro mínimo de 3/4”, formando um sifão com fecho híbrido. As drenagens deverão ser executadas individualmente para cada bandeja de condensado.

7.0 - GARANTIA:

O fornecimento dará garantia total dos equipamentos, materiais e acessórios instalados, assim como do bom funcionamento do conjunto fornecido durante 12 (doze) meses, a partir da data da emissão do termo de recebimento provisório do mesmo.

8.0 – NORMAS, LICENÇAS E PERMISSÕES:

A Contratada tomará como referências as normas ABNT e códigos locais vigentes.

A Contratada providenciará todas as licenças, taxas e despesas que envolvam os serviços, assim como proverá todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, seguro de acidentes de trabalho para todos os envolvidos na obra, registrar a obra junto ao CREA – GO e instalar placa no local da obra, com nome do responsável técnico, bem como a razão social da firma, endereço, telefone e o objeto da instalação.

9.0 – COOPERAÇÃO COM FIRMAS ENVOLVIDAS NA OBRA

A Contratada cooperará de maneira ampla com todas as outras firmas que venham a participar da obra, fornecendo todo o tipo de informação, de modo a permitir e auxiliar o trabalho das outras partes.

10.0 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tipos e Marcas dos Equipamentos e/ou Materiais

As especificações foram elaboradas levando-se em conta as reais necessidades do adquirente e quando mencionam ou indicam marca ou equipamento e/ou seus componentes ou materiais, são mencionados as que atendam aos requisitos exigidos e que, no entanto, poderão ser substituídas por outros equivalentes desde que, no mínimo, de igual desempenho, características e capacidade, inclusive quanto às suas dimensões físicas.

11.0 – GENERALIDADES

- A execução das instalações deverá atender ao contido nas especificações do projeto e tecnologia de materiais e equipamentos integrantes deste caderno de especificação, às prescrições dos fabricantes dos materiais e equipamentos, bem como às especificações e detalhamentos dos projetos específicos.

- A Contratada é responsável pelas viagens, estadias, alimentação e transporte de toda mão de obra e seu encargo.

- A Contratada é responsável pela manutenção no local da instalação, de um Diário de Obra para anotação do andamento da execução dos serviços e de todos os eventos que possam implicar em alterações técnicas e prazos.

- A Contratada é responsável pela apresentação de uma lista efetiva do seu pessoal, antes do inicio de qualquer fase de execução de serviços, com os respectivos cartões de identificação onde devem constar o nome e a função do funcionário.

- A Contratada é responsável pela instalação do canteiro de obra necessário à execução das instalações.

- A Contratada é responsável pelo fornecimento de andaimes e bancada de trabalho necessário à execução das instalações.

- A Contratada é responsável pela manutenção da posse e pelo estado de conservação dos objetos de sua propriedade ou dos que estiverem sob sua responsabilidade.

- A Contratada é responsável pela manutenção do canteiro de serviço tão limpo quanto possível, removendo todos os materiais, equipamentos, sobras e instalações provisórias de modo a deixar os ambientes limpos antes do início dos testes finais de campo.

O Anexo V – Carta Proposta passa a vigorar da seguinte maneira:

23 - ANEXO V - CARTA PROPOSTA

Ao(a)

Pregoeiro(a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

Endereço:  Av. do Cerrado, N° 999, Parque Lozandes, Goiânia- GO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº   184/2010.

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a prestação dos serviços, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo,  já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

| DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) |
| --- | --- |
| Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços para execução de serviços referente a fornecimento e instalação do sistema de Ar Condicionado de Expansão Direta (climatização do Bloco C do Paço Municipal) para abrigar a Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SMARH, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. | 759.336,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO .........................................................................................R$: 759.336,00 |

| ITEM | QUANT. | OBJETO | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 19 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 18.500 Btu/h |  |  |
| 02 | 17 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 24.000 Btu/h |  |  |
| 03 | 18 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 36.000 Btu/h |  |  |
| 04 | 10 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 48.000 Btu/h |  |  |
| 05 | 03 | Unidades Ar Condicionado Split Cassete 60.000 Btu/h |  |  |
| 06 | 06 | Unidades de Cortina de Ar de 1.200mm |  |  |
| 07 | 03 | Unidades de Cortina de Ar de 1.500mm |  |  |
| 08 | 48 | Unidades de Exaustor de banheiro Muro 150B |  |  |

DEVERÁ SER INDICADA NA PLANILHA A MARCA E MODELO/FABRICANTE DOS ITENS 01 A 08 REFERENTES A CADA EQUIPAMENTO.

Declaramos que:

Os serviços a serem prestados e equipamentos a serem fornecidos são de primeira qualidade;

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A prestar os serviços no prazo, locais e demais condições previstas no Edital, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Localidade, ___ de _________de _______

___ ( assinatura )__

Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 29 dias do mês de junho de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro