### Diretoria de Áreas Verdes e Unidades de Preservação e Conservação - DIRAVU

Gerência de Arborização Urbana –GERARB

Recomendações Técnicas de Plantio

- Característica da(s) muda(s) a ser(em) adquirida(s):

- Ter boa formação e estar rustificada;

- Porte de, no mínimo 1,2 m de altura de fuste, sem bifurcações;

- Ser isenta de pragas e doenças;

- Ter tronco reto e bem formado;

- A copa deverá ser formada de, pelo menos, três ramos;

- Ter sistema radicular bem formado e consolidado na embalagem de entrega, rejeitando-se aqueles cujos sistemas radiculares tenham sofrido quaisquer danos;

- Preparo do Solo:

- O solo de preenchimento da cova deve estar livre de pedras, entulho e lixo. O solo inadequado, ou seja, compactado ou com entulho e pedra, deve ser substituído por outro com constituição, porosidade, estrutura e permeabilidade adequados ao bom desenvolvimento da espécie plantada. Observar também que:

- Todo entulho decorrente da quebra do passeio para abertura da cova deve ser recolhido no mesmo dia;

- Para complementação da adubação na cova, considerando a acidez e deficiência mineral dos solos locais e a freqüente mistura com materiais de construção, torna necessário acrescentar em cada cova 10 litros de esterco bovino curtido (adubação orgânica) e 200g de NPK 6–30–6, 300g de calcário dolomítico.

- Tamanho da Cova:

- A cova deverá ter as dimensões mínimas de 40 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento por 40 centímetros de profundidade;

- A muda deverá ser plantada no centro desta cova e para evitar que a muda fique soterrada, parte da cova deverá ser preenchida com terra + adubo + esterco;

- Ao redor da muda deverá ser deixada uma área permeável de 60 X 60 centímetros.

4-  Plantio propriamente dito:

- A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio, a fim de evitar o estresse e evapotranspiração;

- O colo da muda deve ficar ao nível da superfície do solo;

- O solo ao redor da muda deve ser preparado de forma a criar condições para a captação e infiltração de água;

- As mudas devem ser irrigadas até sua completa consolidação e estruturação, ou seja, completo estabelecimento;

- O protetor deve ser fixado ao solo (no mínimo a 70 cm de profundidade) de modo a impedir o seu tombamento ou arrancamento;

5- Proteção da(s) muda(s):

Tutor (protetor):

- O tutoramento é a operação de sustentação firme da muda, na posição vertical;

- O tutor deverá ser de madeira tendo as dimensões de 2x2x220 cm. Deve ser enterrado no mínimo a 70 cm de profundidade dentro da cova.;

- A muda deve ser presa ao tutor através de amarrilhos;

- O amarrilho deve ter a forma de oito deitado. Deve –se usar borracha, sisal ou outro material que não fira o tronco;

- Não deve ser utilizado arame para amarrar a muda ao tutor.

# Gradis

- O gradil é protetor da muda, seu emprego previne possíveis danos que possam impedir o desenvolvimento da futura árvore. Suas dimensões são de 60 cm de largura e 130 cm de altura acima do solo.

- A fim de propiciar maior proteção a muda, deverão ser colocadas 4 ripas paralelas horizontalmente, distanciadas  uma da outra em torno de 30 cm.

| Exemplo de gradil de madeira – muito comum | Exemplo de gradil de ferro |
| --- | --- |

6- Manutenção:

- Após o plantio, a muda deve ser irrigada abundantemente. Se não chover até 5 dias após o plantio, irrigar a cova com 20 litros de água, repetindo este tratamento sempre que necessário até o pegamento da muda;

- Se depois de plantada a muda estiver fraca, deverá ser feita adubação de cobertura, colocando 100g de NPK 10–10–10 por cova;

- O replantio ou substituição da muda morta é necessário para manter o efeito estético e paisagístico. Replantar muda da mesma espécie indicada para o local. O replantio deverá ser, no máximo, 30 dias após o plantio;

- Substituição ou recolocação de gradil e tutor na posição correta, a fim de restabelecer as condições desejáveis ao desenvolvimento da planta;

Em caso de dúvida pedimos entrar em contato com a Gerência de Arborização Urbana da Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA, através do fone 3524-1438 ou pelo e-mail: gearbamma@gmail.com.

# Text boxes

Exemplo de tutor a ser utilizado.