                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 357/2010 –

                - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 41727870/2010, oriundo da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SETRAB e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 357/2010 - SRP, com abertura prevista para o dia 10 de fevereiro de 2011, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 03 de março de 2011, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

• O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços referentes ao fornecimento e à instalação de divisórias, para adequação do local onde funcionará o Centro Público Integrado da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – SETRAB, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | M² | 962 | Fornecimento e Instalação de Divisória composta por painel Naval Simples (Painel Cego) tipo Piso/Teto, com 35 mm de espessura constituída por núcleo e revestimento com modulação de 1,20m, sendo pintura e acabamento na cor areia, tipo Eucatex ou Similar, com perfis metálicos em estrutura de aço, zincado e pintado na cor preta. |  |  |
| 02 | M² | 696 | Fornecimento e instalação de Divisória composta por painel Naval Simples (Painel/Vidro/Painel) Tipo Piso/Teto, sendo a espessura da divisória de 35mm constituída por núcleo e revestimento com modulação de 1,20m, sendo pintura e acabamento na cor areia, tipo Eucatex ou similar, com perfis metálicos em estrutura de aço, zincado e pintado na cor preta. Os vidros para visores deverão ter no mínimo 3mm de espessura, do tipo liso, incolor e transparente |  |  |
| 03 | Unid. | 21 | Conjunto ferragem naval completo para porta – instalado. Porta medindo 0,82 X 2,10m. contendo 02 dobradiças, 01 fechadura, 04 requadros sendo: 02 unidades medindo 0,82cm. e 02 unidades medindo 2,10cm.; 02 batentes vertical medindo 2,10m; 01 soleira medindo 0,82cm. As portas deverão possuir 35mm de espessura, medindo aproximadamente 0,82 x 2,10m. |  |  |
| 04 | Unid. | 08 | Conjunto ferragem completa para visor de porta – instalado. Contendo 04 travessas sendo: 02 unidades com 0,60cm. e 02 unidades com 0,90cm; 04 baguetes, sendo: 02 unidades com 0,60cm e 02 unidades com 0,90cm; 04 apoios, sendo: 02 unidades com 0,60cm. e 02 unidades com 0,90cm; Vidro com medida igual a 0,60 X 0,90cm. As portas e bandeiras deverão possuir 35mm de espessura, medindo aproximadamente 0,82 x 2,10m. |  |  |
| VALOR TOTAL........................................................................................................................R$ |

Observações:

- As quantidades apresentadas nesta planilha referem-se ao produto instalado, devendo as perdas por corte ou acabamentos serem de responsabilidade do fornecedor;

- Todo o material fornecido deverá ser submetido previamente a tratamentos que previnam a ocorrência de defeitos futuros oriundos de: oxidação, empenamento por perda de umidade, manchas, cupim, etc. Este procedimento visa garantir que, além da durabilidade, os componentes se mantenham com bom aspecto na aparência durante o uso;

- As divisórias deverão ser novas e todas em sistema modulado de perfis e painéis removíveis e deverão permitir a desmontagem e montagem completa e independente de todas as suas partes. O fornecimento de materiais inclui totalidade das ferramentas de mão de obra, máquinas e aparelhos, guias verticais, horizontais, batentes, requadros, ferragens, fechaduras, maçanetas, buchas, parafusos, e etc.

- Sob a base da estrutura dos painéis deverá ser fornecido sistema que garanta o nivelamento para o ajustamento de eventuais desníveis do piso e a vedação das divisórias;

- Os perfis, as guias de teto que integram a estrutura dos painéis divisórios deverão ser em aço, zincado, galvanizado e pintado na cor preta;

- Os conectores, suportes para montantes, cantoneiras, fixadores com parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço, com acabamento zincado;

- O quadro para vidro será confeccionado em perfis e baguetes de aço, zincado e pintado por eletrodeposição em epóxi pó, na cor preta;

- As baguetes e leitos para sustentação dos vidros deverão ser fixados por encaixe. Deverá ainda ser fornecido polietileno para preenchimento da folga entre o vidro e a baguete.

- DA ENTREGA/LOCAL DA INSTALAÇÃO: Os materiais e montagem das divisórias deverão ser entregues e instaladas, no seguinte endereço: Rua 04, lojas e sobreloja n. 13, 18 (térreo) e loja n. 910 (nono andar ou décimo primeiro pavimento) no Edifício Pharthenon Center no setor Central – Goiânia Goiás, ou na sede do órgão interessado.

- DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:   As divisórias deverão ser entregues e instaladas em ate 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da ordem de fornecimento/serviço, ou de acordo com o órgão interessado ou na sede do  órgão interessado.

- Os serviços deverão ser concluídos após o termino de toda atividade, com remoção de todo entulho e restos de materiais, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos e todos os locais que digam respeito aos serviços executados.

- As baguetes e leitos para sustentação dos vidros deverão ser fixados por encaixe. Deverá ainda ser fornecida polietileno para preenchimento da folga entre o vidro e a baguete.

- Descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada pelo mesmo a mão de obra necessária para os serviços;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e ou não apresentar 1ª (primeira) qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais no prazo máximo de 24 horas.

- A Contratada deverá dar garantia de todos os serviços executados pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos;

- No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas no prazo estipulado e de acordo com o especificado e não fizer a devida substituição, quando solicitada, estará sujeito às sanções legais;

- No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas poderão ser aplicadas as sanções legais.

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Terá início a partir da assinatura do contrato/emissão da ordem de serviços.

- Os projetos encontram-se à disposição dos interessados nesta Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Goiânia situada na Avenida do Cerrado, n.º 999, Parque Lozandes – Paço Municipal – Pilotis – Goiânia - GO. Fone: 3524-6320.

- PARA A REALIZAÇÃO DA VISITA AO LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS E DEMAIS ESCLARECIMENTOS, os licitantes deverão entrar em contato no Serviços Auxiliares do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – SETRAB, com a Sra. Venecy da Mota Souza, por meio do telefone: (62) 3524-2440, sendo que os interessados deverão agendar a visita com antecedência de acordo com o estabelecido no edital.

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- Obrigatoriamente os materiais a serem instalados deverão ser de 1ª qualidade;

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2011.

### Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira