                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 42553832/2010, oriundo da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - AMT e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011, cuja abertura foi adiada “sine die”, FICA MARCADO para o dia 05 de maio de 2011, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

• O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO MATERIAL

Objeto: Aquisição de Motocicletas, para atender as necessidades da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – AMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VL. UNIT. (R$) | VL. TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 06 | Motocicleta Estilo Naked com motorização de no mínimo 600 CC, 4 tempos, refrigeração liquida, a partir de 2 cilindros paralelos, transmissão de 6 velocidades, injeção eletrônica, partida elétrica, sistema de freio dianteiro de disco duplo, sistema de freio traseiro disco simples, sistema de partida elétrico, transmissão de 6 velocidades e cor branca. Deverá ser indicado marca e modelo. |  |  |
| 02 | Unid. | 30 | Motocicleta Estilo Street Sport, com motorização de no mínimo 249 CC, 4 tempos, refrigeração a ar, monocilíndrico, transmissão de 5 velocidades, injeção eletrônica, partida elétrica, sistema de freio dianteiro a disco, sistema de freio traseiro a tambor ou a disco, sistema de partida elétrico transmissão de 5 velocidades e cor branca. Deverá ser indicado marca e modelo. |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO...................................................................................................................R$ |

Segue abaixo as especificações de acessórios e plotagem para a motocicleta estilo Naked com motorização acima de 600 cc e para a motocicleta estilo Street-Sport com motorização acima de 249 cc, com o valor dos acessórios e montagem dos equipamentos já inclusos;

Barras de proteção do motor e do motociclista em aço tubular reforçado na cor preta fosco em tinta de poliuretano conforme especificação para o modelo e recomendado pelo fabricante da motocicleta (Mata-Cachorro); Baú central traseiro, na cor preta, com capacidade volumétrica mínima de 27 litros, com abertura superior, fixada à moto por estrutura apropriada para o modelo que seja segura e resistente a vibrações (recomendado pelo fabricante da motocicleta); Dispositivo contra “linha de pipa”: equipamento de proteção para integridade física do condutor, constituída de vareta telescópica, com cerca de 01 (um) metro de comprimento, confeccionado em material resistente e flexível, com sistema que permita o corte da linha. Deverá ser instalado no centro do guidão ou carenagem da motocicleta, próximo à base do espelho retrovisor, de modo a não causar ferimentos ao condutor em caso de acidentes com a motocicleta; Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE. Equipamento Sinalizador e Acústico; Sinalizador luminoso dianteiro do tipo patrulheiro, dotado de lâmpada do tipo LED com lentes em policarbonato na cor vermelha, em número de 02 (duas) unidades fixados em cada lado do farol dianteiro. Sinalizador luminoso traseiro do tipo patrulheiro, dotado de lâmpada do tipo LED com lentes em policarbonato na cor vermelha, em número de 02 (duas) unidades fixados em cada lado da lanterna traseira. Fonte de luz: diodo emissor de luz na cor vermelha de 620 a 640 mm com mínimo de 6800 mcd, micro controlada; Cada sinalizador deverá conter no mínimo 60 diodos emissores de luz conforme item (b); Lentes em policarbonato, na cor vermelha, conforme padrão preconizado pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), resistentes à descoloração e a impactos; Corpo confeccionado em ABS, dotado de refletor interno com suporte de fixação ajustável e resistente a impactos; Os diodos emissores de luz deverão ter uma garantia mínima de 02 anos;

Obs: Os sinalizadores direcionais (piscas ou setas) originais do veículo não poderão ser encobertos ou suprimidos. - Sinalizador acústico-Sirene eletrônica de 30 watts de potência; Pressão sonora de 100 db a 01 (um) metro com no mínimo 03 (três) contínuos e oscilantes; Amplificador incorporado ao auto falante; Posicionamento: na parte dianteira, esquerda e/ou direita, fixada no protetor do motor. Os dispositivos luminosos deverão possuir chave de acionamento possível de ser acionada pelo condutor com o uso dos polegares, sem que seja necessário, tirar a mão do guidão; A chave de acionamento dos dispositivos luminosos e sonoros com estágio que permita o acionamento independente dos dispositivos e outro que acione todo o conjunto; O acionamento da sirene deverá se dar por chave tipo liga/desliga, além de botão tipo pulsar, possível de ser acionado pelo condutor com o uso dos polegares, sem que seja necessário tirar a mão do guidão; A localização dos controles dos equipamentos requeridos deverá ser preferencialmente instalada no lado esquerdo, em alto relevo e com cores variadas, devendo ser previamente submetida a AMT para aprovação quanto à sua instalação. Plotagem e instalação de faixas zebradas (na cor amarela e preta em fita refletiva) nas laterais da motocicleta, no para-lama dianteiro, e nas partes traseira e dianteira do baú. Plotagem e instalação do Logotipo e Brasão da AMT, nas laterais do tanque de combustível da motocicleta, estando o modelo disponível na Diretoria do Departamento de Fiscalização da AMT.

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA: Os Objetos deverão ser entregues, em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a liberação da respectiva Nota de Empenho, na Agência Municipal de Trânsito e Transportes e Mobilidade – AMT, no seguinte endereço: Avenida Laudelino Gomes n° 250, Setor Bela Vista – Goiânia – GO.

- As motocicletas deverão possuir garantia de fábrica de no mínimo 01 (um) ano, sem limite de quilometragem. Todos os equipamentos e materiais de sinalização, sonorização, caracterização e plotagem dos assessórios descritos neste Anexo I são de inteira responsabilidade da empresa que for declarada ganhadora da licitação para a compra das citadas motocicletas. Os mesmos deverão ser aprovados pelo Departamento de Fiscalização de Trânsito na AMT, em vistoria a ser realizada antes da entrega das motocicletas.

- Todas as motos deverão contar com manutenção, revisão, peças e serviços durante a vigência da garantia de fabrica do produto adquirido.

- Assistência técnica autorizada pelo fabricante na região metropolitana de Goiânia.

- As motocicletas deverão ser de fabricação nacional, serem entregues emplacados e conter todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.

- Forma de Pagamento: será efetuado parceladamente em 3 (três) parcelas de igual valor, mediante apresentação da nota fiscal.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Secretaria Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 20 dias do mês de abril de 2011.

### Marcela Araújo Teixeira

Pregoeira