                - SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40457534/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA e nos termos da Lei n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, com abertura prevista para o dia 16 de agosto de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 31 de agosto de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 6.1.8, constante do item 6- DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº01), passa a vigorar com a seguinte redação:

6.1.8- A empresa licitante deverá apresentar declaração de que as despesas referente à assistência técnica correrão às expensas da contratada;

6.1.8.1 - A empresa licitante deverá apresentar documento oficial do fabricante onde conste a relação das empresas de assistência técnica autorizada.

O subitem 7.9.4.4, constante do item 7- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO, passa a vigorar com a seguinte redação:

7.9.4.4 - Após emissão de parecer das amostras, a empresa será convocada para retirar o equipamento, em até 10 (dez) dias úteis, sendo que o não atendimento desta convocação dentro do prazo indicado eximirá a Administração Pública da responsabilidade sobre as amostras apresentadas.

O Termo de Referência/Especificações, constante do ANEXO I passa a vigorar com a seguinte redação:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO/MATERIAL

Objeto: Aquisição de equipamento Topográfico de engenharia “Estação Total”, com acessórios, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unid. | 3 | Equipamentos topográficos “Estações Totais”; Especificações mínimas: Sistema anti-furto ou função de segurança ou código de segurança; Prumo laser ou óptico na alidade do equipamento; Medição sem prisma (alcance de 250m); Medição com um prisma (alcance de 2500m) EDM laser classe 01, para medição com prisma. Leitura angular direta de 1”; Precisão angular igual ou melhor 6” (segundos); Precisão linear igual ou melhor a 2mm + 2ppm; Compensador no eixo vertical e horizontal; Conectividade Bluetooth (opcional); Porta serial RS-232 ou porta USB. Duplo teclado alfanumérico expandido; Display duplo; Possuir índice de proteção contra poeira e água, mínimo “IP55” de acordo com a NBR 6146; Memória interna para armazenamento de dados coletados para 10.000 pontos ou maior com todos os atributos sem uso de cartão de memória; Tempo de leitura menor ou igual a 0,5 segundos; Baterias recarregáveis de Ni-MH ou Lithium-Ion (6 unid.); Autonomia mínima de bateria de 12 horas para medições contínuas de ângulos e distâncias; Aumento mínimo da luneta 30x; Peso da estação com a bateria menor ou igual a 5,5 kg. Aplicativos internos - Topografia (Orientação & Medição), Implantação (Locação), Estação Livre, Transferência de cota, Cálculo de Volume (Opcional), Distância entre Pontos, Altura Remota, Offset, Linha de Referência, cálculo de áreas. Acessórios (cada estação total, deverá vir acompanhado de): 01 tripé de alumínio, com sacola de transporte de material resistente; 02 prismas, com sacolas de transporte de material resistente; 02 bastões telescópicos de 2,60m para os prismas, com bainhas de transporte de material resistente; 01 mini–prisma com bastão próprio; 01 fonte para recarga de bateria; 01 cabo para alimentação e transferência de dados; 01 programa ou software para transferência de dados, em português. 01 estojo de transporte, com sacola de transporte de material resistente; Prazo de garantia mínima de 12 meses com assistência técnica e suporte aos seus produtos. Deverá ser Indicada: Marca; |  |  |
| 2 | Unid. | 1 | Software Topograph 98 SE (Módulos Topografia, volume e projetos) ou compatível. |  |  |
| VALOR TOTAL.........................................................................................R$ |  |

OBSERVAÇÕES:

DA ENTREGA: O material deverá ser entregue em parcela única em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado da SEINFRA – no seguinte endereço: Av. Atílio Correia Lima, nº 764 – Cidade Jardim, Goiânia-GO.

DÚVIDAS/ESCLARECIMENTOS, entrar em contato com o Sr. Almir Mendes Ribeiro, na Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), por meio do telefone: (62) 3524-2177.

- Frete: O frete será por conta do fornecedor

- A empresa licitante deverá apresentar declaração de que as despesas referente à assistência técnica correrão às expensas da contratada;

- A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, documento oficial do fabricante onde conste a relação das empresas de assistência técnica autorizada.

- A licitante vencedora deverá oferecer treinamento com duração de 02 dias, a ser realizado em Goiânia, para assimilação de operação do equipamento, incluindo processamento dos dados de campo, devendo ser o custo desse treinamento por conta da empresa vendedora.

- O Equipamento deverá possuir garantia mínima de 12(doze) meses com assistência técnica e suporte aos seus produtos.

(    Obrigatoriamente o produto a ser ofertado deve ser de 1ª qualidade;

(Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

(    Visando facilitar o julgamento solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente ao objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerão sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- DA AMOSTRA: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ ser solicitada amostra e/ou prospecto(s) do material por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Pregoeiro para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação no seguinte endereço: Almoxarifado da SEINFRA, Av. Atílio Correia Lima, nº 764 – Cidade Jardim, Goiânia-GO.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 18 dias do mês de agosto de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro