Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 037/2011

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo: Nº 41876859/2010

Objeto: Aquisição de Relógio de Registro de Ponto, para serem utilizados nas diversas áreas da Companhia Urbanização de Goiânia – COMURG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.

Empresa Fornecedora

61.099.008/0001-41 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.

Avenida Mofarrej, nº 840, Vila Leopoldina, São Paulo - SP.

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Marca | Valor Unit.(R$) | Valor Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 10 | Relógio de Ponto com registro de ponto via Digital (biométrico), Crachá (código de barras) e Teclado, COMUNICAÇÃO VIA REDE E VIA USB. Backup e Atualização de Digitais via USB. Duas portas USB frontais (fisco e coleta); Memória para no mínimo 10 anos, tipo NOR 512MB; Autonomia para mais de 500 funcionários cadastrados por relógio. No break, placa TCP/IP e fonte externa à parte inviolável; No-break com autonomia para no mínimo 500 marcações (sem energia); Bobina de impressão de 80 metros (autonomia para 1800 comprovantes), corte por serrilha; Acesso ao módulo impressor para manutenção; Relatório de auto-teste para manutenção; Relatório info com informações sobre o REP; Apresentar no display autonomia da bobina; Possibilitar a configuração de tamanho do comprovante; Leitor biométrico para 9500 digitais; Voltagem 110/220; Arquivo de coleta de dados em acordo com a Portaria 1510/2009- TEM; Permissão de configuração do horário de verão; Compatível com o Sistema de Controle de Ponto MICROSIS. Garantia mínima de. 01 (um) ano. SUPORTE GRATUITO PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO RELÓGIO. OBSERVAÇÃO: O RELÓGIO DE PONTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 1510/2009-TEM. | Dimep | 2.800,00 | 28.000,00 |
| 02 | Unid. | 50 | Relógio de Ponto com registro de ponto via Digital (biométrico), Crachá (código de barras) e Teclado, COMUNICAÇÃO VIA USB. Backup e Atualização de Digitais via USB. Duas portas USB frontais (fisco e coleta); Memória para no mínimo 10 anos, tipo NOR 16MB; Autonomia para mais de 500 funcionários cadastrados por relógio. No break, placa TCP/IP e fonte externa à parte inviolável; No-break com autonomia para no mínimo 500 marcações (sem energia); Bobina de impressão de 80 metros (autonomia para 1800 comprovantes), corte por serrilha; Acesso ao módulo impressor para manutenção; Relatório de auto-teste para manutenção; Relatório com informações sobre o REP; Apresentar no display autonomia da bobina; Possibilitar a configuração de tamanho do comprovante; Leitor biométrico para 2000 digitais; Voltagem 110/220; Arquivo de coleta de dados em acordo com a Portaria 1510/2009-TEM; Permissão de configuração do horário de verão; Compatível com o Sistema de Controle de Ponto MICROSIS Garantia mínima de. 01 (um) ano. SUPORTE GRATUITO PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO RELÓGIO. OBSERVAÇÃO: O RELÓGIO DE PONTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 1510/2009-TEM. | Dimep | 2.700,00 | 135.000,00 |
| VALOR TOTAL R$ 163.000,00 |